ZAŁĄCZNIK NR 21

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis techniczny dla n/w zadania pn.

Roboty budowlane - na n/w zadaniach:

I część: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w mieście Dobra – etap VIII. II część: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w mieście Dobra – etap IX.

| Opis przedmiotu zamówienia sporządził Zbigniew Szymczak referent | ........................................................................ Dobra, dnia 14 sierpnia 2014 roku |
| --- | --- |
| Opis przedmiotu zamówienia zatwierdził do realizacji Andrzej Piątkowski Burmistrz Dobrej | ........................................................................ Dobra, dnia 14 sierpnia 2014 roku |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

zgodnie z art. 2 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Wspólny słownik zamówień kody CPV.

| 45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. |
| --- | --- |

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiot zamówienia: obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:

### I część: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w mieście Dobra – etap VIII,  obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:

a) Kanalizacja sanitarna

Roboty przygotowawcze:

- wytyczenie trasy istniejącego uzbrojenia  -  0,014 km

-wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 w gruncie kat  3 - 7,000 szt.

-zabezpieczenie urządzeń i przewodów w ziemi długości do  1,5m -  7,000 szt.

-wytyczenie trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej + inwentaryzacja powykonawcza km 0,250 km

- cięcie nawierzchni asfaltowej piłą na głębokość 5 cm - 418,000 m

-mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 4 cm -  313,000 m2

- mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm - 313,000 m2

-wywóz gruzu samochodami wywrotkowymi na odległość do 1 km - 59,500 m3

-wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km dalsze 2 km - 118,900 m3

Roboty ziemne:

-wykop liniowy o ścianach pionowych szerokości 0,8-2,5 m głębokości do 1,5 m w gruncie kat 3-4 ręcznym wydobyciem urobku  - 10,000 m3

-wykop głębokości do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności na okład -  588,680 m3

-roboty ziemne koparką podsiębierną 0,40 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km - 61,200 m3

-dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg przy wywozie po drogach gruntowych za dalsze 2 km - 244,800 m3

-umocnienie pełne wypryskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szerokości 1,0 m i głębokości do 3,0 m w gruncie kat 1-4  - 1002,000 m2

-igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głębokości do 6,0 m  -   200,000 szt.

-pompowanie wody pompą - 96,000 m-godzina

-podłoża i obsypki z piasku dowiezionego - 22,500 m3

-zasypanie wykopu pionowego szerokości  0,8-2,5 m o głębokości do 1,5 m z zagęszczeniem w gruncie kat 3-4 - 6,000 m3

-zasypanie wykopu spycharką 100 KM z zagęszczeniem spycharką warstwami grubości 30 cm w gruncie kategorii 3-4 - 527,480 m3

-plantowanie terenu spycharkami 100 KM w gruncie kategorii - 375,800 m2

Roboty montażowe:

-kanał z rur kanalizacyjnych PVC-U Ø 200 SN 8 (rury lite) w wykopie umocnionym - 250,500 m

-studnia rewizyjna z kręgów betonowych B-45 Ø1000 głębokości 3 m  - 8,000 szt.

-studnia rewizyjna z kręgów betonowych Ø 1000- za każde 0,5  m różnicy głębokości   -15,000 szt.

-studzienka kanalizacyjna Ø 425 głębokości 2 m z kinetą PE-200 -   12,000 szt.

-studzienka kanalizacyjna Ø 425 – dodatek za każde 0,5 m głębokości ponad 2 m - 12,000 szt.

-włączenie proj. Kanału dn 200 do istn. studni rewizyjnej S7 - 1,000 szt.

-inspekcja kanalizacji kamerą - 250,50 m

b)Kanały boczne (odgałęzienia do posesji)

Roboty przygotowawcze:

-roboty pomiarowe- wytyczenie trasy istniejącego uzbrojenia - 0,024 km

-wykopanie dołów o powierzchni dna o 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m w gruncie kat 3 - 12,000 szt.

-zabezpieczenie kabli w ziemi długości do 1,5 m - 12,000 szt.

-wytyczenie trasy projektowanych przykanalików+ inwentaryzacja powykonawcza -  0,096 km

-cięcie nawierzchni asfaltowej piłą na głębokość 5 cm - 63,000 m

-mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grubości 4 cm - 47,000 m2

-mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm -  47,000 m2

- rozebranie chodnika z płyt 35x35x5 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 62,500 m2

-wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km  - 9,000 m 3

-wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km dalsze 2 km - 18,000 m 3

-rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 42,000 m

Roboty ziemne:

-wykopy głęb. do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,25 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności na okład  -196,800 m3

-wykop liniowy o ścianach pionowych szer. 0,8-2,5 m głęb. do 1,5 w gruncie kat. 3-4 z ręcznym wydobyciem urobku - 18,000 m3

-roboty ziemne koparką podsiębierną 0,40 m3 w gruncie kat. 3-4 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km - 10,600 m3

-dodatek za 1 km transportu gruntu kat. 1-4 wywrotką h Mg przy przewozie po drogach gruntowych - 42,400 m3

-umocnienie pełne wypraskami  wraz z rozbiórką  ścian wykopu o szer. do 1,0  i głęb. Do 3,0 m w gruncie kat. 1-4 - 384,000 m2

-podłoża i obsypki z piasku dowiezionego - 8,640 m3

-zasypywanie wykopu spycharką  75 KM z zagęszczeniem spycharką 75  KM warstwami grub. 30 cm w gruncie kat 3-4 - 186,100 m3

-zasypywanie wykopu pionowego szer. 0,8-2,5 , o głęb. do 1,5 m z zagęszczeniem w gruncie kat. 3-4 -12,000m3

-plantowanie terenu spycharkami 100 KM w gruncie kategorii 3-4 - 144,000 m2

Roboty montażowe:

-kanał z rur kanalizacyjnych  PVC-U Ø 160 SN8 łączony na wcisk w wykopie umocnionym - 96,000 m

-studzienka kanalizacyjna Ø 315 głębokość 2m z kinetą PE-160 szt. 25,000 szt.

- korek kanalizacyjny PCV dn 160 - 25,000 szt.

- rury osłonowe z PE w wykopie umocnionym Ø 250 - 31,500 m

-przeciąganie rurociągu Ø 160 w rurach ochronnych - 31,500 m

-inspekcja kanalizacji kamerą - 96,000 m

c) odtwarzanie nawierzchni

-ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża kategorii gruntu 2/4 - 360,300 m2

- podbudowa stabilizowana cementem szer. 2,5 m grub. 18 cm - 360,300 m2

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grub. 6 cm samochód 10 Mg  - 360,300 m2

-skropienie nawierzchni asfaltem - 360,300 m2

- nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna dla ruchu KR3 grub. 4 cm samochód 10 Mg - 360,300 m2

-chodnik z płyt betonowych kl. 1 35x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione zaprawą z materiału z rozbiórki - 62,500 m2

-krawężnik betonowy wystający 15x30 cm ława betonowa B-7,5 na podsypce cementowo-piaskowej z materiału z rozbiórki - 42,000 m

### II część: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w mieście Dobra – etap IX,  obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:

- Kanalizacja sanitarna

Roboty przygotowawcze:

-roboty pomiarowe- wytyczenie trasy istniejącego uzbrojenia - 0,046 km

-wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m w gruncie kat 3 - 23,000 szt.

- zabezpieczenia urządzeń i przewodów w ziemi długości do 1,5 m - 23,000 szt.

-wytyczenie trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej + inwentaryzacja powykonawcza - 0,545 km

- cięcie nawierzchni asfaltowej piłą na głębokość 5 cm - 362,000 m

-mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grubości 4 cm - 230,000 m2

-mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grubości 15 cm - 230,000 m2

-wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km - 43,700 m3

-wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km za dalsze 2 km -

87,400 m3

-rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35 cm podsypka piaskowa - 580,000 m2

-rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej - 387,000 m

Roboty ziemne:

-wykop liniowy o ścianach pionowych szer. 0,8-2,5 m głęb. do 1,5 m w gruncie kat 3-4 z ręcznym wydobyciem urobku - 10,000 m3

-NS-Rob. ziemne pionowe mechan z wywozem kat 3-4 z podsypką - 545,500 m

-wykop z transportem gruntu na tymczasowe składowisko z zasypem w obudowie OW WRONKI typ boksowy w gruncie kategorii 3 głęb. do 2,5 m i szer. do 2,0 m  - 1172,825 m3

-piasek do nawierzchni drogowych - 81,825 m3

-roboty ziemne z hałd koparką przedsięrną 0,60 m3 kat 1-3 z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km - 1074,635 m3

-igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb. do 6,0 m - 140,000 szt.

-pompowanie wody pompą - 96,000 m-godz.

-zasypywanie wykopu pionowego szer. 0,8-2,5 m o głęb. do 1,5m z zagęszczeniem w gruncie kat 3-4 - 6,000 m3

Roboty montażowe:

-kanał z rur kanalizacyjnych PVC-U Ø 200 SN 8 (rury lite) w wykopie umocnionym -545,500 m

-studia rewizyjna z kręgów betonowych C35/35 Ø 1000 głębokości 3 m - 8,000 szt.

-studnia rewizyjna z kręgów betonowych Ø 1000 - za każde 0,5 m różnicy głębokości -7,000 szt.

-studzienka kanalizacyjna Ø 425 głębokości 2 m z kinetą PE-200  - 22,000 szt.

-przewiert maszyną do wierceń poziomych WP-30/60 długości do 20 m rurami Ø 355,6x8 w gruncie kategorii ¾-2 szt. - 22,000 m

-przeciąganie rurociągu Ø 200 w rurach ochronnych - 22,000 m

-włączenie proj. Kanału dn 200 do istn. studni rewizyjnych - 2,000 szt.

-inspekcja kanalizacji kamerą - 545,500 m

b) Kanały boczne (odgałęzienia do posesji)

Roboty przygotowawcze:

-roboty pomiarowe- wytyczenie trasy istniejącego uzbrojenia - 0,070 km

-wykopanie dołów o powierzchni dna o 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m w gruncie kat 3 - 35,000 szt.

-zabezpieczenie kabli w ziemi o długości do 1,5 m - 35,000 szt.

-wytyczenie trasy projektowanych przykanalików + inwentaryzacja powykonawcza - 0,123 km

-cięcie nawierzchni asfaltowej piłą na głębokość 5 cm - 34,000 m

-mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 4 cm - 21,000 m2

-mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm - 21,000 m2

- rozebranie chodnika z płyt 35x35x5 na podsypce piaskowe z wypełnieniem spoin piaskiem -  10,000 m2

-rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej 10,000 m

-wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km - 3,990 m3

-wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km za dalsze 2 km - 7,980 m3

Roboty ziemne:

-wykop liniowy o ścianach pionowych szer. 0,8-2,5 m głęb. do 1,5 m w gruncie kat 3-4 z ręcznym wydobyciem urobku -10,000 m3

-NS-Rob ziemne pionowe mechan na odkład kat 3-4 z podsypką - 73,000 m

-wykop na odkład z zasypem w obudowie OW WRONKI typ boksowy w gruncie kategorii 3 głęb. do 2,5 m i szer. 2,0 dla rurociągów Ø do 600 - 142,350 m3

-piasek do nawierzchni drogowych -10,950 m3

-wykopy jamiste do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,25 m3 gruntu o normalnej wilgotności kat 3 na okład –wykop pod komory robocze - 100,000 m3

-zasypanie wykopu pionowego szer. 0,8-2,5 , o głęb. 1,5 m z zagęszczeniem w gruncie kat 3-4 - 10,000 m3

-zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem spycharką 75 KM warstwami grub 30 cm w gruncie kat 3-4 - 100,000 m3

Roboty montażowe:

-kanał z rur kanalizacyjnych PVC-U Ø 160 SN8 łączony na wcisk w wykopie umocnionym  - 123,500 m

-studzienka kanalizacyjna Ø 315 głębokości 2 m z kinetą PE-160 - 25,000 szt.

- korek kanalizacyjny PCV dn. 160 - 25,000 szt.

- rury osłonowe z PE w wykopie umocnionym Ø 280x16,6 - 12,500 m

-przeciąganie rurociągu Ø 160  w rurach ochronnych - 12,500 m

-przewiert maszyną do wierceń poziomych WP-15/25 długość do 20 m rurami Ø 273x7,1 w gruncie kategorii 3/4 – 6 szt. - 38,000 m

-przyciąganie rurociągu Ø 160 w rurach ochronnych - 38,000 m

-inspekcja kanalizacji kamerą - 123,500 m

c) odtwarzanie nawierzchni

-ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kategorii gruntu 2/4 - 251,000 m2

-warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego grub. 20 cm szer. 2,5 m - 251,000 m2

-warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego grub 8 cm szer. 2,5 m - 251,000 m2

-skropienie nawierzchni asfaltem - 251,000 m2

- nawierzchnia asfaltowa  warstwa ścieralna dla ruchu KR3 grub 4 cm samochód 10 Mg - 301,000 m2

-nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca standard 1 grub. 4 cm i samochód 10 Mg - 251,000 m2

-chodnik z kostki brukowej szarej betonowej grub 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej spoiny wypełnione piaskiem- odtworzenie chodników - 590,000 m2

-obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 397,000 m

-krawężnik betonowy wystający 15x30 cm ława betonowa B-7,5 na podsypce cementowo-piaskowej z materiału z rozbiórki - 397,000 m

………………………………………..

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z warunkami BHP, warunkami technicznego wykonania, obowiązującymi normami i współczesną wiedzą budowlaną.

Roboty należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

Uwaga: kosztorys ofertowy jest jedynie elementem pomocniczym przy rozliczeniu dofinansowania z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Cena jest ceną ryczałtową wobec czego Wykonawca winien wycenić wszystkie roboty budowlane zawarte w dokumentacji projektowej oraz zapoznać się ze stanem faktycznym na terenie inwestycji.

Uwaga: Gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w załącznikach do Specyfikacji pojawia się znak towarowy, patent lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie powinny być uwzględniane jako definicje standardu a nie jako określone marki zastosowane w projekcie.

| SIWZ sporządził Zbigniew Szymczak referent | ....................................................................... |
| --- | --- |
| Opis przedmiotu zamówienia sprawdził i zatwierdził do realizacji Andrzej Piątkowski Burmistrz Dobrej | ........................................................................ Dobra, dnia 14 sierpnia 2014 roku |