###### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

INSTRUKACJA DLA OFERENTÓW

dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Dobra – Remont drogi gminnej w miejscowości Długa Wieś – Chrapczew;  etap I, na odcinku 700,00 mb, od km 0+820 do km 1+520

### --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

##### zgodnie z art.2 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Dobra – Remont drogi gminnej w miejscowości Długa Wieś – Chrapczew;  etap I, na odcinku 700,00 mb, od km 0+820 do km 1+520

### --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Numer oznaczenia sprawy postępowania | ZP.271.1.2015.MŚ |
| --- | --- |
| Wspólny słownik zamówień kod główny CPV | 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych |
| Data przekazania ogłoszenia: | 19 marca 2015 roku |
| Miejsce publikacji ogłoszenia o wszczęciu postępowania: | Biuletyn Zamówień Publicznych Numer ogłoszenia: 38941 - 2015; data zamieszczenia: 19.03.2015 strona internetowa www.portal.uzp.gov.pl |
|  | Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej |
|  | strona internetowa BIP Urzędu Miejskiego w Dobrej http://dobra.nowoczesnagmina.pl/ |
| Cena egzemplarza: | 20,0 zł słownie: dwadzieścia złotych |
| Sporządził Marek Świętochowski Kierownika referatu | ....................................................................... Dobra, dnia 16 marca 2015 roku |
| Sprawdził: Stanisław Stasiak Sekretarz Dobrej Sprawdził: Jan Marciniak Radca Prawny | ........................................................................ Dobra, dnia 16 marca 2015 roku ........................................................................ Dobra, dnia 16 marca 2015 roku |
| Zatwierdził do realizacji Andrzej Piątkowski Burmistrz Dobrej | ........................................................................ Dobra, dnia 16 marca 2015 roku |

------------------------------------------------------------------

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zgodnie z art. 36 ust. 1

ustawy Prawo zamówień publicznych zawiera:

-------------------------------------------------------------------

- Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:

Gmina Dobra

Pl. Wojska Polskiego 10

62 – 730 Dobra

zwany w dalszej części „Zamawiającym”.

Tel (063) 2799939

Adres e-mail: um@dobra24.pl

Witryna: www.dobra24.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

Zgodnie z art. 39 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907) zamówienie realizowane będzie w trybie „przetargu nieograniczonego”.

- Opis przedmiotu zamówienia;

### 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na drodze gminnej.

Zaleca się, aby oferent zgromadził wszystkie informacje, które mogą być konieczne do

przygotowania oferty.

Zamawiający na życzenie oferenta, umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej.

Zamawiający wymaga udzielenia przez wykonawcę na wykonane roboty budowlane gwarancji jakości na okres zgodny z zadeklarowanym w ofercie licząc bieg okresu gwarancji od daty dokonania końcowego odbioru wykonanych robót.

3.2. Założenia:

1)	Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarem robót (kosztorys ofertowy - ślepy). Wymieniona dokumentacja stanowi odpowiednio załącznik do SIWZ. I tak:

2)	Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej placu budowy, zapoznać się z przedmiotem zamówienia oraz zawrzeć w cenie oferty wszystkie koszty za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną Polską Normą oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót.

3)	Wykonawca zobowiązany jest w momencie podpisania umowy do złożenia harmonogramu terminowego realizacji zamówienia.

4)	Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót prowadzonych u Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

5)	Wykonawca zapewnienia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę.

6)	Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz materiały.

7)	Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót.

8)	Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

9)	Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych (śmieci, gruz i inne).

10)	Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót stanowiących przedmiot zamówienia zainstaluje liczniki zużycia wody i liczniki zużycia energii w przypadku gdy prowadzenie robót budowlanych będzie wymagało poboru wody i energii. Rozliczenie Wykonawcy z tytułu zużycia wody i energii z gestorami sieci nastąpi po odbiorze robót na podstawie wskazań zainstalowanych liczników.

11)	Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót.

12)	Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości przez okres zadeklarowany w ofercie, liczony od daty końcowego odbioru robót. Okres rękojmi ustala się na 3 miesiące ponad okres gwarancji. W wymienionych terminach Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad.

13)	Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ Zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót, tzn. zgodnie z projektem budowlanym oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, przy uwzględnieniu wszystkich pozycji wynikających z przedmiaru robót.

14)	Podpisanie przez strony bez zastrzeżeń Końcowego Protokołu Odbioru uważa się za termin wykonania robót. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady przedmiotu odbioru lub jego niekompletność, strony wpiszą je do Końcowego Protokołu Odbioru i wyznaczą termin do ich usunięcia. W takiej sytuacji za dzień końcowego odbioru przyjmuje się dzień, w którym strony podpisały Protokół Odbioru Usunięcia Wad.

15)	Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokoły z wykonanych prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, dokumentację dotyczącą wykonanych robót budowlanych.

- Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia wynosi:

do dnia 29.05.2015 roku

## Ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty mogą nastąpić zgodnie z poniższymi zapisami:

Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia umownego terminu w przypadku:

- działania tzw. "siły wyższej"

- z przyczyn zależnych od Zamawiającego

- okoliczności, których nie można było przewidzieć,

- terminów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych

###### Wykonawca swoje żądanie przedłużenia umownego terminu wykonania zamówienia przedkłada Zamawiającemu pisemnie podając nowy termin zakończenia zamówienia wraz z uzasadnieniem faktycznym.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach – zgodnie z ząłączonym wzorem umowy – załącznik nr 18 do SIWZ.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody.

3. Zgodnie z art. 139 ust.1  w/w ustawy „Do umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych

dalej „umowami”, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,  jeżeli  przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

4.  Zgodnie z art. 139 ust.2  w/w ustawy „Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania

formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.

5. Zgodnie z art. 144 ust.1  w/w ustawy „Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany

.

6. Zgodnie z art. 144 ust.2  w/w ustawy „Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1

jest nieważna.

7. Zgodnie z art. 145 ust.1  w/w ustawy „W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

8. Zgodnie z art. 145 ust.2  w/w ustawy „W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca

może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny   spełniania tych warunków:

Wykonawca udokumentuje przez stosowne zaświadczenia i oświadczenia, że spełnia następujące warunki:

- Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie warunków określonych w:

art.22 ust.1 w/w ustawy - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)	posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- Nie podlega wykluczeniu z postępowania

art. 24  ust. 1 w/w ustawy - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1)  wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a)  wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

2)   wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3)   wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)   osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)   spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)   spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)   spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)   osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)   podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10)  wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1)  wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2)   nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3)   złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4)   nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;

5)   należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- Akceptuje warunki zawarte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełnienia tych warunków będzie odbywała się na podstawie stosownych zaświadczeń                   i oświadczeń wymienionych w punkcie 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Wszystkie wymagane odpisy i zaświadczenia muszą mieć aktualne daty zgodnie z Rozporządzeniem

Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich

może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

6.1.  W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej

działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo

zamówień publicznych; - należy złożyć n/w dokumenty

- oświadczenie iż oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 w/w ustawy – załącznik nr 2

- oświadczenie iż oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 w/w ustawy – załącznik nr 3

- oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 w/w ustawy – załącznik nr 4

- oświadczenie, iż w stosunku do oferenta nie toczy się postępowanie upadłościowe, ani też nie została ogłoszona upadłość oferenta; – załącznik nr 5

- koncesje, zezwolenie lub licencje, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym – załącznik nr 6

- aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; – załącznik nr 7

- aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; – załącznik nr 8

- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; – załącznik nr 9

- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – załącznik nr 10

- oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia – załącznik nr 19.

  - W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz

dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- należy złożyć n/w dokumenty

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; - załącznik nr 11

- warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego jest wykazanie przez oferenta co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości minimum 200.000 złotych brutto i długości odcinka minimum 700,00 mb odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia w zakresie budowy dróg obejmującym wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej odpowiadającej przedmiotowi niniejszego zamówienia publicznego, którą oferent wykonywał w okresie ostatnich pięciu lat - należy dołączyć dokumenty (referencje lub protokoły odbioru końcowego) potwierdzające należyte wykonanie w/w roboty budowlanej - załącznik nr 11.

- wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami; - załącznik nr 12

a) warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie minimum jednej maszyny do rozkładania masy bitumicznej.

- oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie- załącznik nr 13

- wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; - załącznik nr 14

- warunkiem udziału jest wykazanie osoby które posiadają następujące uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w następujących specjalnościach - min 1 osoba w posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

- oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; - załącznik nr 15.

  - W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniającej wykonanie zamówienia; - należy złożyć n/w dokumenty

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; - złożone na załączniku nr 16

- warunkiem udziału w postępowaniu jest wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę min. 200.000,00 PLN (słownie: dwieście  tysięcy złotych)

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  - załącznik nr 17

- warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie, iż wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200.000,00 PLN (słownie złotych: dwieście tysięcy złotych).

  - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Dokument powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki zasobu.

UWAGA: Zamawiający zgodnie z art. 36 a ustawy prawo zamówień publicznych, zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane tj.: układanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego, przez generalnego wykonawcę.

Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

1. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

  - Forma dokumentów.

Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być dokonane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy). Gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału                             w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów.                 Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

W przypadku konsorcjum do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający   pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale.

  - Pozostałe załączniki:

- Kosztorys ofertowy.

- Parafowany wzór umowy.

- Parafowany opis przedmiotu zamówienia.

- Spis oświadczeń lub dokumentów z numeracją stron.

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

Porozumiewanie się pomiędzy zamawiającym a wykonawcą oraz przekazywanie oświadczeń                     i dokumentów może odbywać się tylko drogą pisemną,

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami wyznacza się następujące osoby,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pan Marek Świętochowski – w zakresie dot. projektu budowlanego i przedmiarów robót oraz w zakresie proceduralnym dot. specyfikacji SIWZ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

który wyjaśnień  udzielać będzie w godz. 8.00 –15.00 w siedzibie

Urzędu Miejskiego w Dobrej, pl. Wojska Polskiego 10, 62 – 730 Dobra, pokój nr 6.

- Wymagania na temat wadium:

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).

Zgodnie z art. 45 ust.3 w/w ustawy wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert

tj. w terminie do dnia 08.04.2015 roku, do godz. 09:45

Zgodnie z art. 45 ust.4 w/w ustawy zamawiający określa wadium w wysokości nie większej 3% wartości zamówienia:

Zgodnie z art. 45 ust.3 w/w ustawy wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert

tj. w terminie do dnia 26/03/ 2014 roku, godz. 09:45

Zgodnie z art. 45 ust.6 w/w ustawy wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1)	pieniądzu;

2)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3)	gwarancjach bankowych;

4)	gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym

Zgodnie z art. 45 ust.7 w/w ustawy wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie Oddział w Dobrej

Nr rachunku Zamawiającego

86 8557 0009 0300 0172 2003 0011

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wniesienie wadium należy potwierdzić kopia dowodu wpłaty załączoną do oferty. Brak potwierdzenia dowodu wpłaty wadium spowoduje odrzucenie oferty.

Wadium konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum w imieniu pozostałych konsorcjantów, z tym, że na dokumencie wadialnym winny być określone wszystkie podmioty uczestniczące w konsorcjum jako współwykonawcy zamówienia – dotyczy zabezpieczeń wadialnych wnoszonych w formach innych niż w pieniądzu.

W przypadku formy niepieniężnej kopię dokumentu należy dostarczyć do kasy Urzędu Miejskiego w Dobrej w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Wadium na:

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Dobra – Remont drogi gminnej w miejscowości Długa Wieś – Chrapczew;  etap I, na odcinku 700,00 mb, od km 0+820 do km 1+520”

Urząd Miejski w Dobrej,

Pl. Wojska Polskiego 10

62 - 730 Dobra.

- Termin związania ofertą:

Zgodnie z art. 85 ust.1   w/w ustawy Wykonawca jest związany ofertą 30 dni.

- Opis sposobu przygotowania ofert:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelnie inną trwałą techniką w sposób zapewniający jej czytelność i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

3. Każda zapisana strona oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami powinna być kolejno ponumerowana.

4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób umożliwiający odczytanie błędnego tekstu (przekreślone), parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

5. Ofertę należy złożyć na druku "OFERTA"- załącznik nr 1 do SIWZ, bez nanoszenia jakichkolwiek zmian.

6. Wykonawca może zastrzec, że określone informacje zawarte w ofercie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. Informacje podlegające zastrzeżeniom powinny być wyodrębnione i zamieszczone w załączniku do oferty.

7. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna stanowić całość i winna być umieszczona w zamkniętej i nie prześwitującej kopercie. Koperta z ofertą powinna być opatrzona w dane Wykonawcy oraz w napis:

Postępowanie nr ZP.271.1.2015.MŚ - Oferta na wykonanie robót budowlanych, dla zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Dobra – Remont drogi gminnej w miejscowości Długa Wieś – Chrapczew; etap I, na odcinku 700,00 mb, od km 0+820 do km 1+520” nie otwierać przed godziną 10:00 dnia 08.04.2015 roku.

8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

9. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

10. Oferta złożona po terminie przewidzianym na składanie ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

11. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia oferenta powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela oferenta.

Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane.

W przypadku załączenia kopii dokumentów – kopie te powinny być potwierdzone „za zgodność z

oryginałem” przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

Upoważnienie do podpisania ofert powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty.

Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę zgodnie z art. 84 ust.1 w/w ustawy

pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub

wycofaniu ofert przed upływem terminu składania ofert.

Powiadomienie winno być opieczętowane i dostarczone w zamkniętej, zapieczętowanej

kopercie z napisem

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Dobra – Remont drogi gminnej w miejscowości Długa Wieś – Chrapczew;  etap I, na odcinku 700,00 mb, od km 0+820 do km 1+520”

i oznaczonej dodatkowo napisem  "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".

Oferent nie może dokonać zmian i wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 82 ust.1  w/w ustawy każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

Zgodnie z art. 82 ust.3  w/w ustawy „Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych

warunków zamówienia”.

Zgodnie z art. 84 ust.1  w/w ustawy Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Zgodnie z art. 84 ust.2  w/w ustawy ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

12. Oferta składana przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

publicznego:

  - W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego do oferty wspólnej należy dołączyć oryginalne pełnomocnictwo, z którego wynikać winno umocowanie uprawnionej na jego mocy osoby do reprezentowania wykonawców składających ofertę wspólną w trakcie postępowaniu, ewentualnie do ich reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być udzielone przez upoważnionych przedstawicieli wykonawców uczestniczących w ofercie wspólnej.

  - W przypadku, gdy umowa zawarta między współwykonawcami zawiera zasady ich reprezentacji w postępowaniu i umocowanie dla ich pełnomocnika, wykonawcy mogą dołączyć tę umowę w miejsce odrębnego dokumentu pełnomocnictwa.

  - Oferta składana przez wykonawców występujących wspólnie musi być złożona i podpisana przez pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

  - Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z ustanowionym przez współwykonawców pełnomocnikiem.

  - Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi odrębnie wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.

  - W przypadku oferty wspólnej, zamawiający dokonując oceny spełniania wymagań określonych w SIWZ, uwzględni łącznie uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie, a także potencjał techniczny i osobowy oraz sytuację ekonomiczną i finansową wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - Na tej podstawie wraz ze wspólną ofertą współwykonawcy winni złożyć indywidualne oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu z treści art. 22 ust. 1 ustawy. Do oferty wspólnej powinny zostać ponadto załączone przez współwykonawców pozostałe dokumenty wskazane w SIWZ.

Powyższe postanowienia dotyczą również wspólników działających w formie prawnej spółki cywilnej, którzy traktowani są w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

- Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

- Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Dobrej, Plac Wojska Polskiego 10, 62 – 730 Dobra, pokój nr 8 (sekretariat) w terminie do dnia

--------------------------------------------------------------------------

8 kwietnia 2015 roku, do godz. 09:45

-------------------------------------------------------------------------

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania zgodnie z art. 84 ust.2 w/w ustawy

po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

Zgodnie z art. 38 ust.6 w/w ustawy jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.

- Otwarcie ofert:

Zgodnie z art. 86 ust. 2 w/w ustawy otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

Otwarcie ofert nastąpi:

--------------------------------------------------------------------------

8 kwietnia 2015 roku, o godz. 10:00

--------------------------------------------------------------------------

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, pl. Wojska Polskiego 10, 62 – 730 Dobra – (sala konferencyjna 1 piętro).

- Opis sposobu obliczania ceny:

Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 w/w ustawy zamawiający poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

W ofercie należy podać jedną ostateczną cenę NETTO, podatek VAT i cenę BRUTTO

za wykonanie całości zamówienia określonego w przetargu nieograniczonym.

- Cena oferty musi zawierać koszty konieczne do należytego wykonania zamówienia, które wynikają wprost z dokumentacji projektowej, SIWZ, STWiOR, jak również koszty w niej nie ujęte, a bez poniesienia których nie można byłoby wykonać zamówienia.

- Do kategorii kosztów kryteriów których mowa w pkt.1 zalicza się w szczególności następujące koszty, jeśli tylko dotyczą przedmiotowego zamówienia: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, w tym koszty mediów, dozorowania budowy, odtworzenia dróg, chodników, wywozu nadmiaru gruntu, sporządzenia dokumentacji BIOZ, projektu organizacji robót, prac geodezyjnych oraz innych czynności niezbędnych do wykonania zamówienia.

- Wykonawca winien przewidzieć wszelkie okoliczności mogące wpłynąć na kształtowanie się ceny zamówienia. W związku z powyższym zaleca się wykonawcy aby dokonał w terenie szczegółowej wizji mającej na celu zapoznanie się z naturalnymi warunkami miejsca wykonywania świadczenia stanowiącego przedmiot zamówienia.

- W razie zaistnienia takiej potrzeby, wykonawca ma obowiązek unieszkodliwienia powstałych odpadów, jako wytwórca tych odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach. Na tej podstawie wykonawca winien uwzględnić ewentualny koszt składowania , wywozu i utylizacji odpadów w cenie ofertowej.

- Prawidłowe ustalenie stawki VAT należy do obowiązków wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą na dzień składania ofert stawkę podatku VAT, ustaloną zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

- W  ofercie  należy  podać  cenę  kosztorysową wraz z podatkiem od towarów i usług za  wykonanie  całości  robót  budowlanych określonych  w  opisie przedmiotu zamówienia    mając przy tym na uwadze, że: podstawą do określenia ceny oferty jest przedmiar robót                    w uzupełnieniu z dokumentacją projektową.

- Na  ewentualne  roboty  dodatkowe  i  zamienne  (jeżeli  wystąpią)  będą  obowiązywały  stawki R, S, M, Ko, Z, jak  w  kosztorysie  ofertowym.

- Określając cenę  ofertową  należy  wziąć  pod  uwagę  czas  trwania  budowy  i  związany  z   tym ewentualny wzrost  cen  na  materiały  i  usługi.

- Ceny tych samych składników cenotwórczych muszą być takie same dla wszystkich  wycenionych  pozycji przedmiarowych robót.

- Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające  wprost z przedmiaru  robót, jak również  roboty wymienione w niniejszej specyfikacji.

- Zakres robót, który jest podstawą do określenia  ceny  ofertowej  musi  być  zgodny  z  zakresami  robót  określonymi  w  przedmiarach robót będącymi  załącznikiem  do  niniejszej  specyfikacji.

- W przypadku, gdy zdaniem oferenta przedmiar jest nieprawidłowy lub na część robót nie zostały sporządzone przedmiary robót, należy zgłosić to Zamawiającemu wraz z propozycją zmiany przedmiaru robót lub zaproponować przedmiary robót uzupełniające (podając podstawę wyceny - nazwa katalogu  nakładów  rzeczowych,  jego  numer, nr tablicy, nr kolumny).

- Ostateczną cenę oferty stanowi wartość brutto kosztorysu ofertowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w przedmiarach robót.

- Rozliczenie inwestycji nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego.

UWAGA:

Wartość podana w kosztorysie ofertowym na roboty budowlane (netto + podatek VAT)  winna odpowiadać cenie ofertowej - nie dopuszcza się stosowania upustów.

W cenie ofertowej (w narzutach kosztów pośrednich) należy uwzględnić również:

- uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót;

- zorganizowanie  we  własnym  zakresie  placu  budowy  (prąd,  woda  i  inne media , drogi dojazdowe) oraz ponoszenie kosztów z tego tytułu;

- doprowadzenie do stanu  pierwotnego  terenu  przylegającego  do  placu budowy  tj.   usunięcie  gruzu  i  zanieczyszczeń  po  prowadzonych  robotach, naprawa szkód wynikłych w wyniku realizowanych robót (wypłata ewentualnych odszkodowań);

- zabezpieczenia wymagane przepisami BHP;

- należyte zabezpieczenie terenu budowy i dróg dojazdowych;

- koszty  związane z  odbiorami  wykonanych  robót;

- koszty  wykonania  dokumentacji powykonawczej;

- koszt ewentualnego składowania gruzu i śmieci na miejskim wysypisku śmieci;

- naprawa ewentualnych zniszczeń nawierzchni ulic spowodowanych transportem materiałów budowlanych;

- ewentualne koszty związane z wyłączeniami prądu i innych mediów;

- koszty wykonania badań laboratoryjnych tj. stopnia zagęszczenia podbudowy, równość nawierzchni; badania zgodności masy ze STWiOR;

- koszty wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy;

- koszty wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – min 5 egz. dla każdego zadania;

- Opis kryteriów jakimi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

| 15. Oferty oceniane będą w oparciu o następujące kryteria: |
| --- |
| L.P. | Nazwa kryterium | Waga |
| 1. | Cena | 90 % |
| 2. | Okres gwarancji | 10% |
| 2. Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów: |
| Cena oferty – waga 90% (od 1 do 90 pkt). Obliczana będzie ilość punktów według wzoru: P1=(Cmin /COB) x 90 (maksymalna liczba punktów w kryterium) Gdzie: P1 – ilość punktów obliczona dla kryterium cena oferty, Cmin – cena brutto najtańszej oferty nie podlegającej odrzuceniu, COB – cena brutto badanej oferty, 21.1.2 Gwarancja– waga 10% (od 1do 10 pkt). Kryterium oceniane będzie według wzoru: P2=(Gmin/GOB) x 10 (maksymalna liczba punktów w kryterium) Gdzie: P2 - ilość punktów obliczona dla kryterium cena oferty, Gmin – zaoferowany najkrótszy okres gwarancji spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu, GOB – zaoferowany okres gwarancji w ofercie badanej. 21.1.3 Punkty uzyskane łącznie w kryterium cena i okres gwarancji stanowić będą ocenę danej oferty zgodnie z wzorem: CLP=P1+P2 Gdzie: CLP – całkowita ilość punktów przyznanych ofercie, P1 – ilość punktów przyznanych w kryterium „cena”, P2 – ilość punktów przyznanych w kryterium „gwarancja” Założenie: 1) Punktacja jaką otrzyma Wykonawca w ramach kryterium cena w niniejszym postępowaniu zostanie ustalona zgodnie ze wzorem określonym powyżej. 2) 90% (waga kryterium "Cena") - oznacza, że w postępowaniu można uzyskać max. 90 pkt. w ramach kryterium ceny (90% z 90 pkt). 10% (waga kryterium "gwarancja”) oznacza, że w postępowaniu można uzyskać max. 10 pkt. w ramach kryterium ceny (10% z 10 pkt), przy czym Zamawiający wymaga, że minimalny termin gwarancji może wynosić 24 m-ce, a maksymalny termin gwarancji – 60 m-cy. 3. Ocena końcowa oferty: Są to punkty uzyskane za kryterium wymienione w punkcie 1. Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100 pkt. |

Zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z art. 91 ust. 5 w/w ustawy jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Zgodnie z art. 91 ust. 6 w/w ustawy wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Zgodnie z art. 94 ust. 1  w/w ustawy Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 –w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Zgodnie z art. 94 ust. 1a  w/w ustawy „Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

Zgodnie z art. 94 ust. 2  w/w ustawy Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1.

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w przypadkach przewidzianych w art. 94 ust. 2 ustawy p.z.p.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca powinien złożyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w punkcie 6.2., wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.

- Informacje odnośnie warunku udziału podwykonawców w złożonej ofercie.

Art. 143b.  1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

3. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1)   niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2)   gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2.

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Zamawiający może określić niższą wartość, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Art. 143c. 1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

1)   nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2)   złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)   dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

7. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

8. Przepisy art. 143a-143d nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Art. 143d.  1. Umowa o roboty budowlane zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:

1)   obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian;

2)   wskazania terminu na zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian;

3)   obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian;

4)   zasad zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

5)   terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

6)   zasad zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami;

7)   wysokości kar umownych, z tytułu:

a)  braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

b)  nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c)  nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

d)  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 oraz w art. 143b ust. 5 i 8, przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zgodnie z art. 147 ust. l w/w ustawy Zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej "zabezpieczeniem".

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

Zgodnie z art. 150 ust. 2 w/w ustawy zabezpieczenie ustala się w wysokości od 2 % do 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości:

------------------------------------------------------------

10% ceny całkowitej podanej w ofercie

------------------------------------------------------------

Zgodnie z art. 148 ust. 1 w/w ustawy zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zgodnie z art. 148 ust. 2 w/w ustawy za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Zgodnie z art. 148 ust. 3 w/w ustawy zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca

przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

Zgodnie z art. 148 ust. 4 w/w ustawy w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z art. 14 w/w ustawy „Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i

wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy

z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli przepisy

ustawy nie stanowią inaczej.

Zgodnie z art. 179 ust.1 w/w ustawy Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy

.

Zgodnie z art. 179 ust.1a w/w ustawy środek ochrony prawnej określony w rozdziale 4 działu pzp przysługuje również zamawiającemu.

Zgodnie z art. 179 ust.2 w/w ustawy „Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również

organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do

wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.

Odwołanie:

Art. 180. 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1)   wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2)   opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3)   wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4)   odrzucenia oferty odwołującego.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2

--------------------------------------------------------------

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zgodnie z art. 36 ust. 2

ustawy Prawo zamówień publicznych zawiera:

-----------------------------------------------------------

1.       Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na realizację zadania zgodnie z art. 83 ust. 2

w/w ustawy.

2.   Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli

zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej zgodnie z art. 99 w/w ustawy.

3. Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67

ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust.6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich

zamówień:

Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust.1, pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt.3 i 4,

4.   Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza

odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie:

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych zgodnie z art. 83 ust. 1 w/w ustawy.

- Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego , jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną

Porozumiewanie się pomiędzy zamawiającym a wykonawcą oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów może odbywać się tylko drogą pisemną.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

- Informację dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia

między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia

w walutach obcych:

Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej.

7.  Informacje o aukcji elektronicznej:

Nie przewiduje się przeprowadzania aukcji elektronicznej

8.  Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu , jeżeli zamawiający przewiduje ich

zwrot

Zgodnie art. 93 ust. 4. w/w ustawy w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

--------------------------------------------------------------

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacje dodatkowe

--------------------------------------------------------------

1.   INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

##### CZĘŚĆ JAWNA POSIEDZENIA KOMISJI

- Zgodnie z art. 86 ust.2 w/w ustawy oferenci mogą być obecni przy otwieraniu ofert

- Zgodnie z art. 86 ust.3 w/w ustawy bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

- Zgodnie z art. 86 ust.4 w/w ustawy podczas otwarcia ofert podaje się:

- nazwy (firmy) wykonawców

- adresy wykonawców

- informacje dotyczącą ceny

- termin wykonania zamówienia

- okres gwarancji

- warunki płatności

- Zgodnie z art. 86 ust.5 w/w ustawy informacje o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 w/w ustawy przekazuje się niezwłocznie wykonawcą którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- Koperty oznaczone adnotacją "Wycofane" zostaną otwarte w pierwszej kolejności i odczytane nazwy oferentów.

##### CZĘŚĆ PROCEDURALNA POSIEDZENIA KOMISJI

- W toku badania ofert Zamawiający dokona badania ważności ofert.

- Zamawiający dokona badania ofert i sprawdzi, czy są odpowiednie. Oferty, które nie będą spełniać wymogów SIWZ, oraz naruszać zasady ustawy Prawo zamówień publicznych zostaną przez Zamawiającego odrzucone.

- Zamawiający przyzna zamówienie oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą w świetle kryteriów określonych w pkt. 13 " Instrukcji dla oferenta".

- zgodnie z art. 92 w/w ustawy niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru,

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając

uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

- W zawiadomieniu wysłanym do oferenta, którego oferta  została   wybrana zamawiający określi termin i miejsce zawarcia Umowy.

2.  Załączniki do specyfikacji:

#### Załączniki do SIWZ zostały określone w odrębnym wykazie.

#### Sposób wypełnienia załączników:

1. Wymagane załączniki należy wypełnić czytelnie.

2.. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane załączniki, wypełnione i podpisane przez osobę

upoważnioną, ponadto w uzupełnieniu do nich ,wszelkie wymagane przez  SIWZ

- Jeżeli jakiś załącznik nie dotyczy oferenta wpisuje on „ nie dotyczy ”.

| Sporządził Marek Świętochowski Kierownika referatu | ....................................................................... Dobra, dnia 16 marca 2015 roku |
| --- | --- |
| Sprawdził: Stanisław Stasiak Sekretarz Dobrej Sprawdził: Jan Marciniak Radca Prawny | ........................................................................ Dobra, dnia 16 marca 2015 roku ........................................................................ Dobra, dnia 16 marca 2015 roku |
| Zatwierdził do realizacji Andrzej Piątkowski Burmistrz Dobrej | ........................................................................ Dobra, dnia 16 marca 2015 roku |