ZAŁĄCZNIK NR 20

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis techniczny dla n/w zadania pn.

Roboty budowlane - na n/w zadaniach:

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków oraz przykanalikami w miejscowości Dobra i Długa Wieś – etap X

| Opis przedmiotu zamówienia sporządził Marek Świętochowski Kierownika referatu | ........................................................................ Dobra, dnia 25 maja 2015 roku |
| --- | --- |
| Opis przedmiotu zamówienia sprawdził: Stanisław Stasiak Sekretarz Dobrej Opis przedmiotu zamówienia sprawdził: Jan Marciniak Radca Prawny | ........................................................................ Dobra, dnia 25 maja 2015 roku |
| Opis przedmiotu zamówienia zatwierdził do realizacji Andrzej Piątkowski Burmistrz Dobrej | ........................................................................ Dobra, dnia 25 maja 2015 roku |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

zgodnie z art. 2 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków oraz przykanalikami w miejscowości Dobra i Długa Wieś – etap X

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Wspólny słownik zamówień kody CPV.

| 45231300-8 45000000-7 45111200-0 45231300-8 45231300-8 45232423-3 45233140-2 | Roboty w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków Wymagania ogólne Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów liniowych pod rurociągi Roboty montażowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych w systemie kanalizacji grawitacyjnej Roboty montażowe rurociągów tłocznych z tworzyw sztucznych Roboty montażowe przepompowni ścieków Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni drogowych |
| --- | --- |

- Przedmiot zamówienia:

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:

1	SIEĆ KANALIZACYJNA - ROBOTY ZIEMNE

1.1	Sieć kanalizacyjna

1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	2,120	km

2	Wykopy z zasypaniem koparkami podsiębiernymi 1,00 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t wykonywane w gruncie kat. III-IV o ścianach zabezpieczonych obudową - typ boksowy (odcinki S16-S20, S1-S10, S10-K1) - 2577,560	m3

3	Wykopy z zasypaniem koparkami podsiębiernymi 1,00 m3 wykonywane w gruncie kat. III-IV o ścianach zabezpieczonych obudową - typ boksowy - bez transportu - 418,000	m3

4	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m - 149,778 m3

5	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m - 149,778	m3

6	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - 54,071 m3

7	Kruszywo na wymianę gruntu i zasypanie rowu z dowozem samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt.kat. III - 2625,517 m3

8	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - 518,000 m3

9	Zagęszczenie zasypki zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98 - 667,778 m3

10	Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębokość do 4 m	- 653,000 szt.

11	Pompowanie wody przy odwadnianiu igłofiltrami - 110,000 godz.

1.2	Przepompownie ścieków

12	Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową - typ słupowy, przy głębokości 7,20 m; szerokość wykopu 2,0-3,0 m - 33,000	m3

13	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 2.6-4.5 m - 1,000 m3

14	Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębokość do 6 m - 10,000 szt.

15	Pompowanie wody przy odwodnieniu igłofiltrami - 96,000	godz.

16	Kruszywo na wymianę gruntu i zasypanie wykopu z dowozem samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt. kat. III - 27,800 m3

17	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III - 9,000 m3

18	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III - 9,000 m3

19	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - 24,000 m2

2	SIEĆ KANALIZACYJNA - roboty montażowe

2.1	Sieć kanalizacyjna

20	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm- rurociąg grawitacyjny	- 106,128 m3

21	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - 43,140	m3

22	Kanały z rur PVC-U łączonych na wcisk o śr. zewn. 200/5,9 mm klasy S - 980,400 m

23	Odgałęzienia - kanały z rur PVC-U łączonych na wcisk o śr. zewn. 200/5,9 mm klasy S -	3,000	m

24	Odgałęzienia - kanały z rur PVC-U łączonych na wcisk o śr. zewn. 160/4,7 mm klasy S -	319,500 m

25	Sieci kanalizacji tłocznej - montaż rurociągów z rur polietylenowych TSPE o średnicy zewnętrznej 90/8,2 mm - 815,000 m

26	Rurociąg tłoczny - montaż kształtek ciśnieniowych PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o średnicy zewnętrznej do 90 mm	- 10,000	szt

27	Studnie rozprężne z betonu B-45 z kręgów betonowych o śr. 1000 mm z prefabrykowaną kinetą w gotowym wykopie o głębokości 1,20 m - 1,000	stud.

28	Studnie napowietrzająca z betonu B-45 z kręgów betonowych o śr. 1000 mm z prefabrykowaną kinetą w gotowym wykopie o głębokości 1,20 m - 1,000	stud.

29	Studnie płucząca z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębok. 1,7m - 1,000	studni

30	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m - 7,000 studni

31	Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 400 mm - zamknięcie rurą teleskopową	13,000	szt.

32	Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315 mm - zamknięcie rurą teleskopową	2,000	szt.

33	Wykonanie przecisków o długości do 20 m rurami o średnicy nominalnej 273x7,1 mm w gruntach kat. III-IV - 83,500 m

34	Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 200 mm w rurach ochronnych	83,500	m

35	Wykonanie przecisków o długości do 20 m rurami o średnicy nominalnej 139,7x4,0 mm w gruntach kat. III-IV - 65,000	m

36	Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 90 mm w rurach ochronnych	65,000	m

37	Wykonanie przecisków o długości do 20 m rurami o średnicy nominalnej 219,1x6,3 mm w gruntach kat. III-IV	171,000	m

38	Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 160 mm w rurach ochronnych	171,000 m

39	Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200 mm	915,400	m

40	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o śr.nom. do 100 mm - 4,000 prob.

41	Zasuwy nożowa kołnierzowe o śr.80 mm montowane w komorach - studnia napowietrzająca - 2,000 kpl.

42	Zawór napowietrzający kołnierzowy o śr.80 mm wraz z trójnikiem kołnierzowym 80/80 mm montowane w komorach - studnia napowietrzająca - 1,000 kpl.

43	Zasuwy kołnierzowe o śr.80 mm montowane w komorach - studnia płucząca	2,000	kpl.

44	Czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym kołnierzowy o śr.80 mm wraz z trójnikiem kołnierzowym 80/80 mm montowane w komorach - studnia płucząca	1,000	kpl.

45	Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. nominalnej 100 mm 6,000 szt

46	Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m - rury osłonowe typu arot 110 mm	32,000	kpl.

47	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - trójniki 200/160/200 mm	24,000	szt

48	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - trójniki 200/200/200 mm	1,000	szt

49	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - różne kąty	114,000 szt

50	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - różne kąty	44,000	szt

51	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - korki do zaślepień odejść kanalizacyjnych	38,000	szt

2.2	Przepompownia ścieków

52	Podłoża kruszyw naturalnych grub. 10 cm	6,000	m3

53	Podłoża betonowe o grubości 20 cm	4,000	m3

54	Montaż elementów prefabrykowanych - zbiorników walcowych średnicy 1500 mm - przepompownia	1,000	elem.

55	Montaż i rozruch urządzeń przepompowni ścieków (pompy 2 szt, zawory itp) 1,000	kpl

56	Montaż oraz dostawa 2 szt pomp zatapialnych do ścieków dla potrzeb istniejącej pompowni ścieków na terenie m. Dobra - dotyczy zwiększenia wydajności istniejącej pompowni z uwagi na dodatkową ilość ścieków	1,000	kpl

57	Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowo - cementowej	17,700	m2

58	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	18,000	m

3	SIEĆ KANALIZACYJNA - roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe

59	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej	168,000	m2

60	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki typu trylinka	48,000	m2

61	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	36,000	m2

62	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	62,000	m

63	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie	30,000	m

64	Cięcie podbudowy z betonu na głębokość 5 cm - mechanicznie	12,000	m

65	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm	36,000	m

66	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm	28,000	m

67	Załadowanie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku koparko-ładowarką	15,540	m3

68	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	15,540	m3

69	Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z rozbiórki	168,000	m2

70	Odtworzenie nawierzchnia z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - trylinka z rozbiórki	48,000	m2

71	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	36,000	m2

72	Odtworzenie obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obrzeża z rozbiórki	62,000	m

73	Nawierzchnia z destruktu grubość po zagęszczeniu 12 cm	120,000	m2

74	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP karbowane o śr. 50 cm (przepusty do odtworzenia 64 m oraz dodano do istniejących przepustów o długości na ich przedłużenie)	98,000	m

4	WEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA - przepompownia ścieków

75	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III	6,000	m

76	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-6,000	m

77	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer. do 0.4 m	6,000	m

78	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie	6,000	m

79	Układanie kabli wielożyłowych YAKXS 4x25 mm o masie do 0.5 kg/m w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych	6,000	m

80	Układanie kabli wielożyłowych YAKXS 4x25 o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania	2,000	m

81	Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami aluminiowymi na napięcie do 1 kv, zarobienie końca kabla 4 żyłowego  przekroju do 50 mm2	2,000	szt.

82	Montaż szafy sterowniczej	1,000	szt.

83	Układanie uziomu w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2	12,000	m

84	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III	1,000	szt

85	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	1,000	odc.

86	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar	1,000	pomiar

87	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	1,000	pomiar

5	PRZEBUDOWA LINII TELEKOMUNIKACYJNEJ

88	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III	95,000	m

89	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III	95,000	m

90	Ręczne układanie kabli telekomunikacyjnych	95,000	m

91	Przykrycie kabli ułożonych w rowie kablowym taśma ostrzegawcza	0,095	km

92	Zabezpieczenie kabla rura dwudzielna typu Arot A110 PS	95,000	m

93	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m - roboty ręczne przy lokalizacji kabli energetycznych, telekomunikacyjnych oraz przy lokalizacji przyłączy wodociągowych	138,000	m3

6	ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE

94	Demontaż i montaż znaków drogowych i informacyjnych	2,000	szt.

95	Demontaż oraz ponowny montaż ogrodzeń posesji na długości 3,0 m każdy	24,000	szt.

96	Badanie wskaźnika zagęszczenia gruntu po robotach ziemnych i montażowych	22,000	szt.

97	Inspekcja TV kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na nośniku CD	1,000	szt.

98	Obsługa geodezyjna - tyczenie wraz z inwentaryzacją powykonawczą	1,000	szt.

99	Przebudowa sieci wodociągowej rura fi 110 – 10 mb

100	Przebudowa lub naprawa zbieraczy melioracyjnych w pasie drogowym – 2 szt.

101 	Wykonanie badań laboratoryjnych tj. stopnia zagęszczenia w połowie głębokości nasypu wykonanego na kolektorze sanitarnym grawitacyjnym i tłocznym oraz na górze odtworzonej skarpy rowu, wykonane min. co 100 mb na odcinku kolektora i uzgodnione z zarządcą drogi.

- Założenia:

1)	Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarem robót (kosztorys ofertowy - ślepy). Wymieniona dokumentacja stanowi odpowiednio załącznik do SIWZ. I tak:

2)	Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej placu budowy, zapoznać się z przedmiotem zamówienia oraz zawrzeć w cenie oferty wszystkie koszty za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną Polską Normą oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót.

3)	Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót prowadzonych u Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

4)	Wykonawca zapewnienia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę.

5)	Na 5 dni przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu, deklaracje zgodności, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały.

6) Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz materiały.

7)	Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót.

8)	Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

9)	Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych (śmieci, gruz i inne). W przypadku stwierdzenia, że urządzenia zdemontowane w trakcie wykonywania robót należą do Zamawiającego, Wykonawca, przekaże je na podstawie protokołu do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej.

10)	Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót stanowiących przedmiot zamówienia zainstaluje liczniki zużycia wody i liczniki zużycia energii w przypadku gdy prowadzenie robót budowlanych będzie wymagało poboru wody i energii. Rozliczenie Wykonawcy z tytułu zużycia wody i energii z gestorami sieci nastąpi po odbiorze robót na podstawie wskazań zainstalowanych liczników.

11)	Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót.

12)	Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości przez okres zadeklarowany w ofercie, liczony od daty końcowego odbioru robót. Okres rękojmi ustala się na 3 miesiące ponad okres gwarancji. W wymienionych terminach Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad.

13)	Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ Zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót, tzn. zgodnie z projektem budowlanym oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, przy uwzględnieniu wszystkich pozycji wynikających z przedmiaru robót.

14)	Podpisanie przez strony bez zastrzeżeń Końcowego Protokołu Odbioru uważa się za termin wykonania robót. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady przedmiotu odbioru lub jego niekompletność, strony wpiszą je do Końcowego Protokołu Odbioru i wyznaczą termin do ich usunięcia. W takiej sytuacji za dzień końcowego odbioru przyjmuje się dzień, w którym strony podpisały Protokół Odbioru Usunięcia Wad.

15)	Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokoły z wykonanych prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, dokumentację dotyczącą wykonanych robót budowlanych.

Uwaga: Gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w załącznikach do Specyfikacji pojawia się znak towarowy, patent lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie powinny być uwzględniane jako definicje standardu a nie jako określone marki zastosowane w projekcie.

| Opis przedmiotu zamówienia sporządził Marek Świętochowski Kierownika referatu | ........................................................................ Dobra, dnia 25 maja 2015 roku |
| --- | --- |
| Opis przedmiotu zamówienia sprawdził: Stanisław Stasiak Sekretarz Dobrej | ........................................................................ Dobra, dnia 25 maja 2015 roku |
| Opis przedmiotu zamówienia zatwierdził do realizacji Andrzej Piątkowski Burmistrz Dobrej | ........................................................................ Dobra, dnia 25 maja 2015 roku |